OOO «ПластПрогресс»

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Колодец-гаситель

# Москва 2018

Наименование нормативно-технического документа:

Руководство по эксплуатации колодца-гасителя

Разделы:

Технические данные, принцип работы, монтаж, обслуживание.

# Содержание

Содержание	3

Введение	4

1.	Основные сведения об изделии и технические данные	5

1.1.	Основные сведения об изделии	5

1.2.	Технические данные	5

2.	Описание изделия  и принцип  работы	5

2.1.	Назначение изделия	5

2.2.	Состав изделия	5

2.3.	Устройство и принцип работы колодца-гасителя	5

3.	Техническое обслуживание	6

3.1.	Алгоритм работ по ремонту и обслуживанию стеклопластиковых изделий .	6

3.2.	Общие указания по обслуживанию	7

4.	Меры безопасности при эксплуатации колодца-гасителя	7

5.	Консервация	7

6.	Расконсервация	7

7.	Упаковка	7

8.	Хранение	7

9.	Транспортировка	8

10.	Монтаж	8

Введение

Настоящее «Руководство по эксплуатации» стеклопластиковой продукции под торговой маркой PlastProgress» устанавливает основные нормы, правила и требования, подлежащие соблюдению при проектировании, монтаже, техническом обслуживании и эксплуатации стеклопластиковых изделий (смотри соответствующие разделы).

Завод изготовитель вправе вносить изменения и дополнения в настоящее руководство по эксплуатации.

1.Основные сведения об изделии и технические данные

## Основные сведения об изделии

Колодец-гаситель изготовлен путем намотки на оправку требуемой формы из многослойного композиционного материала на основе ненасыщенной полиэфирной смолы усиленной стекловолокном. Внутренний диметр изделия определяется внешним диаметром оправки.

## Технические данные

# Технические данные колодца-гасителя указаны в паспорте изделия.

2.Описание изделия и принцип работы

## Назначение изделия

Колодец-гаситель предназначен для гашения напора, как правило, после канализационной насосной станции перед подачей сточных вод на очистные сооружения, для обеспечения работы очистных сооружений в безнапорном режиме.

## Состав изделия

Колодец-гаситель поставляется в соответствии с паспортом и чертежом.

## Устройство и принцип работы колодца-гасителя

Устройство.

Колодец-гаситель представляет собой цилиндрическую стеклопластиковую емкость с патрубками для поступления и отвода воды. Входящий патрубок внутри емкости оборудован системой гашения.

Обслуживание колодца-гасителя осуществляется через технический колодец.

Работа.

Сточная вода поступает по напорному трубопроводу в колодец-гаситель через входной трубопровод и отводится через выходной. На входном трубопроводе напор потока гасится с помощью специальной конструкции гашения напора.

3.Техническое обслуживание

## Алгоритм работ по ремонту и обслуживанию стеклопластиковых изделий.

Ниже приведен общий алгоритм технического облуживания и ремонта стеклопластиковых изделий.

## Общие указания по обслуживанию

Раз в три-шесть месяцев проверяйте работу колодца-гасителя путем визуального контроля. Перед началом работ по обслуживанию рекомендуется открыть люки очистных сооружений на 10-15 минут для проветривания.

Не реже одного раза в два года проверяйте корпус колодца-гасителя на предмет повреждений, а также производите полное опорожнение и очистку осадка на дне колодца-гасителя.

## 4.Меры безопасности при эксплуатации колодца-гасителя

При эксплуатации колодца-гасителя необходимо руководствоваться положениями и требованиями, изложенными в следующих документах:

• "Правила безопасности при эксплуатации водопроводно-канализационных сооружений";

•  "Охрана труда и техника безопасности в коммунальном хозяйстве".

К работе с оборудованием допускаются работники, прошедшие обучение и усвоившие в полном объеме требования вышеизложенных документов.

## 5.Консервация

Откачать скопившийся осадок и воду из колодца-гасителя.

Произвести отмывку колодца-гасителя чистой водой.

Произвести осмотр внутренних частей на повреждения. При необходимости заменить поврежденные элементы.

## 6.Расконсервация

Откачать воду при ее наличии.

Произвести осмотр внутренних частей на повреждения. При необходимости заменить поврежденные элементы.

Отмывка колодца-гасителя чистой водой.

## 7.Упаковка

Колодец-гаситель не требует специальной упаковки.

Колодец-гасительупаковывается по требованию заказчика.

8.Хранение

Колодец-гаситель допускается хранить в естественных условиях на открытом воздухе под навесом, на складе или в других условиях, исключающих возможность механического повреждения колодца, на расстоянии не менее 3 м от отопительных и нагревательных приборов. Не допускать воздействие на колодец прямых солнечных лучей в течение длительного периода времени (свыше 3-х месяцев).

9.Транспортировка

Колодец-гаситель транспортируется любым видом транспорта при соблюдении правил перевозки, исключающих возможность повреждения. При перевозке колодец-гаситель следует закреплять. При погрузочно-разгрузочных работах с применением грузоподъемных механизмов используются мягкие синтетические стропы.

10.Монтаж

При монтаже колодца-гасителя необходимо руководствоваться инструкцией по монтажу вертикальных стеклопластиковых изделий и правилами безопасности при проведении земляных работ.

На период строительства колодец-гаситель комплектуется технологической крышкой из стеклопластика, которую затем необходимо заменить на люк по ГОСТ 3634-99.

Данное руководство не является разработкой ООО «ПластПрогресс»

# Text boxes

Запись в журнал ремонта

Проверка оборудования                                  (1) Повреждение внутренних конструкций

Проверка изделий

(1) Накопление осадка           (2) Деформация  корпуса              (3) Проникновение грунтовых вод (не герметичность)                  (4) Провалы на поверхности грунта

Очередная проверка

Внеочередная        проверка

Нужен ремонт?

Нужен ремонт?

Ремонт

Ремонт

Ремонт

Проверка соединения с техническим колодцем                            (1) Повреждение                 (2) Проникновение грунтовых вод

Очистка

Нужен ремонт?

Нужна очистка?